## Slide 1
FALLSTUDIE POTSDAM · 2016–2025
Hitze verändert die städtische Luft
These prüfen · UBA und DWD verbinden · dominierenden Schadstoff am Folgetag prognostizieren
Jupyter-Analyse und kurze Ergebnispräsentation

## Slide 2
86.770 Stundenwerte werden zu einer prüfbaren Tagesfrage
2
Quellen: Umweltbundesamt Luftdaten-API v4; DWD Climate Data Center
LUFT
UBA DEBB021
O₃ · NO₂ · PM₁₀ PM₂,₅ · SO₂
WETTER
DWD 03987
Temperatur · Wind Regen · Sonne · Strahlung
JOIN
2,3 km
MEZ/MESZ → UTC stündlicher Zeitabgleich
TAGESZIEL
LQI-Winner
höchster Einzelindex pro Kalendertag

## Slide 3
Ozon steigt stark – der NO₂-Rückgang bleibt aus
3
Heiße Tage: Mai–September, oberstes Temperaturdezil (Tmax ≥ 29,8 °C); Medianvergleich
Chart: 
| Ozon (O₃) | Stickstoffdioxid (NO₂)
Heiß minus Referenz | 41 | 6
+41 µg/m³
Ozonmaximum an heißen Tagen p < 0,001
+6 µg/m³
NO₂-Maximum steigt ebenfalls These nur teilweise bestätigt

## Slide 4
Hitze verschiebt vor allem die Feinstaub-Mischung
4
Dominanz = höchster täglicher UBA-LQI-Einzelindex; warme Tage Mai–September
Chart: 
| Andere warme Tage | Heiße Tage
Ozon | 69.3537 | 69.9346
NO₂ | 8.061 | 4.5752
PM₁₀ | 8.4967 | 20.2614
PM₂,₅ | 14.0886 | 5.2288
≈70 %
Ozon bleibt in beiden Gruppen am häufigsten dominant.
8 → 20 %
PM₁₀ dominiert an heißen Tagen deutlich häufiger.

## Slide 5
Das Lernmodell schlägt die Baseline
5
Zeitlich getrennter Test: Zieljahr 2024–2025; Auswahl nach Macro-F1
Chart: 
| Mehrheitsklasse | Random Forest | Logistische Regression
Macro-F1 (%) | 19 | 54.6 | 56.1
Eingaben
heutige Einzelindizes + Wetterprognose morgen + Jahreszeit
65 %
Accuracy auf 701 Testtagen
0.56
Macro-F1 Logistische Regression

## Slide 6
FAZIT
Hitze verändert die Belastung – aber nicht exakt wie erwartet
1 Ozon steigt klar. 2 NO₂ dominiert seltener, sinkt absolut aber nicht. 3 Die Slider-Prognose macht Wetterszenarien testbar.
UBA + DWD · Einzelstandort · Zusammenhang, keine Kausalität · keine amtliche Warnung