## Slide 1
FALLSTUDIE FRANKFURT · 2016–2025
Hitze verändert die städtische Luft
These prüfen · HLNUG und DWD verbinden · dominierenden Schadstoff am Folgetag prognostizieren
Jupyter-Analyse und kurze Ergebnispräsentation

## Slide 2
87.552 Stundenwerte werden zu einer prüfbaren Tagesfrage
2
Quellen: HLNUG-Messdatenportal; DWD Climate Data Center
LUFT
HLNUG DEHE005
O₃ · NO₂ · PM₁₀ PM₂,₅ · SO₂
WETTER
DWD 01420
Temperatur · Wind Regen · Sonne · Strahlung
JOIN
8,6 km
UTC-Zeitabgleich lokaler Kalendertag
TAGESZIEL
LQI-Winner
höchster Einzelindex pro Kalendertag

## Slide 3
Ozon steigt stark – NO₂ sinkt nicht
3
Heiße Tage: Mai–September, oberstes Temperaturdezil (Tmax ≥ 30,8 °C); Medianvergleich
Chart: 
| Ozon (O₃) | Stickstoffdioxid (NO₂)
Heiß minus Referenz | 46.7 | 11.9
+46,7 µg/m³
Ozonmaximum an heißen Tagen p < 0,001
+11,9 µg/m³
NO₂-Maximum steigt ebenfalls These nicht vollständig unterstützt

## Slide 4
Hitze verschiebt die Dominanz in Richtung Ozon
4
Dominanz = höchster täglicher LQI-Einzelindex; warme Tage Mai–September
Chart: 
| Andere warme Tage | Heiße Tage
Ozon | 28.1072 | 50.3448
NO₂ | 64.4192 | 47.5862
PM₁₀ | 5.3615 | 2.069
PM₂,₅ | 2.1121 | 0
28 → 50 %
Ozon dominiert an heißen Tagen deutlich häufiger.
64 → 48 %
NO₂ dominiert an heißen Tagen seltener.

## Slide 5
Das Lernmodell schlägt die Baseline
5
Zeitlich getrennter Test: 2024–2025 (732 Tage); Auswahl nach Macro-F1
Chart: 
| Mehrheitsklasse | Random Forest | Logistische Regression
Macro-F1 (%) | 18.904 | 49.2631 | 48.8278
Eingaben
heutige Einzelindizes + Wetterprognose morgen + Jahreszeit
72 %
Accuracy auf 732 Testtagen
0,49
Macro-F1 Random Forest

## Slide 6
FAZIT
Hitze verändert die Belastung – aber nicht exakt wie erwartet
1 Ozonmaximum: +46,7 µg/m³ (p < 0,001). 2 NO₂ ebenfalls +11,9: These nur teilweise gestützt. 3 Random Forest: 72 % Accuracy, Macro-F1 0,49.
HLNUG + DWD · Einzelstandort · Zusammenhang, keine Kausalität · keine amtliche Warnung